## Slide 1: Controlo da temperatura e considerações sobre termómetros
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMADORES
[Data]
Notes: Esta secção descreve uma parte importante da realização de uma avaliação de risco de um viajante doente – a tomada de temperaturas.

## Slide 2: Objectivos de aprendizagem
Determinar o papel do controlo da temperatura na vigilância sanitária
Discutir os métodos primários de controlo de temperatura num PDE
Aprender as considerações primárias para scanners térmicos (se utilizados) num PDE
Notes: O nosso primeiro objectivo é aprender porque é que o controlo ou tomada da temperatura é tão importante na vigilância sanitária do PDE.
Depois entraremos nos métodos de se verificar uma temperatura no PDE, e todos nós iremos praticar e ser avaliados nessa actividade.
Finalmente, teremos uma breve discussão sobre as considerações relativas aos scanners térmicos ou scanners corporais, equipamento que se está a tornar cada vez mais comum.

## Slide 3: Febre
A temperatura média do corpo é de 37ºC
A febre é uma temperatura corporal medida acima do normal
  A febre é o sintoma mais comum de uma doença infecciosa
  Outras causas de febre incluem outras condições médicas, traumas ou lesões graves, ou alguns medicamentos
Notes: Então o que é a febre? É apenas uma temperatura corporal medida acima da normal, que é de 37 graus Celsius.
A febre é o sinal mais comum de doença infecciosa. De facto, alguém pode levantar a mão e partilhar uma doença infecciosa que tem a febre como sinal? Permita que a classe levante a mão. Respostas esperadas: sarampo, meningite, Ébola/febre hemorrágica viral, etc. Discutiremos amanhã os critérios de diagnóstico clínico, mas lembrem-se que para a grande maioria das doenças infecciosas, a febre é um sinal.
Dito isto, existem outras condições fora do âmbito das doenças infecciosas que ainda podem causar febre. Outras condições médicas, traumas graves que o seu corpo está a combater - ou mesmo alguns medicamentos podem causar o aumento da sua febre.

## Slide 4: O papel do controlo da temperatura na vigilância sanitária
É usado rotineiramente no PDE durante avaliações de risco de doentes viajantes
Verificar sempre uma temperatura durante uma avaliação de risco
Pode ser usado no PDE durante o rastreio específico de doenças
Exemplo de fotografia; actualizar com fotografia específica do país
Notes: A avaliação da temperatura é comum no PDE e faz parte do seu papel como [agência de saúde do PDE] fazê-lo durante as avaliações de risco das pessoas doentes. Cada vez que é encaminhado um passageiro doente, toma-se sua temperatura. Não são feitas perguntas. É fácil de fazer com os materiais à sua disposição.
De vez em quando, o país pode pedir ao PDE para realizar um controlo de temperatura, que é geralmente o resultado de um surto local ou, menos frequentemente, da OMS, que nos diz para o fazer através de uma declaração de Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional. Quando isso ocorre, é-lhe cobrado que tome temperaturas de uma maior quantidade de pessoas. Normalmente, nestas situações, existe uma orientação específica para este procedimento.

## Slide 5: O controlo da temperatura é apenas uma parte da avaliação de risco
Mesmo o melhor controlo de temperatura continuará a "perder" alguns casos de doenças infecciosas
Os viajantes podem estar a tomar medicamentos para disfarçar a sua febre
Os viajantes podem ter sido infectados com a doença mas ainda não apresentam sintomas (ou seja, estão a incubar a doença)
Algumas infecções podem não ter sempre febre, mesmo quando sintomáticas, por exemplo, gripe
O rastreio da temperatura deve ser uma parte necessária, mas não a única parte, de uma avaliação dos riscos sanitários
Também consultar o historial médico, o historial de viagens, historial de sintomas, e historial de exposição
Notes: Antes de entrarmos nas especificidades de tomar uma temperatura, quero sublinhar que é uma parte necessária, mas não a totalidade do processo de avaliação do risco dos passageiros doentes. Algumas pessoas podem estar infectadas com uma doença, mas não estão a mostrar febre. Por que? Bem, algumas poderiam tentar disfarçá-la usando paracetamol ou outros medicamentos. Outras podem já ter sido expostas à doença e estão infectadas com a doença, mas podem ainda não estar a apresentar sintomas. Isto é conhecido como doença " em incubação".
Diferentes doenças comportam-se de forma diferente em relação à febre e aos sintomas. Uma doença que é bem conhecida por ser infecciosa enquanto alguém está a incubar, ou ainda não apresenta sintomas, é a gripe. No entanto, a doença pelo vírus do Ébola só pode ser disseminada quando alguém é sintomático.
Compreendendo estas limitações, é importante recolher outras informações de pessoas durante avaliações de risco, como o seu historial médico passado, historial de viagens, e historial de exposição. A temperatura é apenas uma parte do quebra-cabeças completo.

## Slide 6: Visão geral dos termómetros
Termómetro (termos: quente; metrón: medir) é o instrumento universal utilizado para medir a temperatura
A capacidade de descobrir com precisão se alguém tem febre dá-lhe informações muito necessárias sobre os próximos passos importantes para os seus cuidados
Há muitos tipos de termómetros de contacto e sem contacto
Não importa que tipo escolher, leia cuidadosamente as instruções do fabricante
Nenhum termómetro fornecerá resultados precisos se for utilizado incorrectamente
Notes: Como qualquer outro dispositivo em sua casa, é importante compreender como funciona o seu termómetro. Nem todos os tipos funcionam da mesma maneira ou são concebidos para fornecer as mesmas leituras de temperatura.
Não importa que tipo escolher, leia cuidadosamente as instruções do fabricante. Nenhum termómetro fornecerá resultados precisos se for utilizado incorrectamente.
Os termómetros digitais funcionam através de sensores de calor que determinam a temperatura corporal. Podem ser utilizados para efectuar leituras de temperatura na boca, recto, ou axila. Ao avaliar leituras de termómetros digitais, tenha em mente que a temperatura da axila (axilar) é cerca de ½ a 1°F (0,6°C) mais fria do que as leituras orais. Os termómetros rectos funcionam ½ a 1°F (0,6°C) mais quentes do que as leituras orais.
As leituras orais não serão precisas se forem tomadas demasiado perto de comer ou beber, porque os resultados podem ser distorcidos pela temperatura dos alimentos ou bebidas. Espere pelo menos 15 minutos. As pilhas dos termómetros devem ser substituídas periodicamente. Certifique-se de que tem o tipo certo de pilhas à mão para o seu aparelho e que compreende como as trocar, para não ficar a mexer em caso de emergência.
Os termómetros de testa utilizam sensores de infravermelhos para medir a temperatura da artéria temporal superficial, que é um ramo da artéria carótida.
Alguns são conhecidos como termómetros de infravermelhos sem contacto. Os termómetros de infravermelhos sem contacto são mantidos a três a 15 cm de distância do paciente e medem tipicamente a temperatura na testa ou na têmpora. Os termómetros de testa que não requerem contacto físico tornaram-se muito populares para utilização em locais como aeroportos, lojas e estádios. Os termómetros de testa devem ser posicionados com precisão e de acordo com as instruções do fabricante, ou não fornecerão a leitura correcta. As leituras podem ser afectadas por factores externos, incluindo correntes de ar, vento, aquecimento interior, e luz solar directa.
O uso de certas roupas, tais como chapéus ou casacos pesados, pode distorcer os resultados.

## Slide 7: Visão geral dos Termómetros Sem Contacto
Uma maneira de verificar a temperatura de alguém sem lhe tocar
Semelhante em precisão aos termómetros baseados em contacto
O conhecimento de um modelo específico de termómetro sem contacto é muito importante
  Técnicas de calibragem
  Onde medir a temperatura
Exemplo de fotografia; actualizar com fotografia específica do país
Notes: Agora, todos vocês devem ter acesso a um termómetro sem contacto no vosso PDE. Será isso correcto? Permitam respostas.
Assim, devem estar cientes dos seus benefícios! São uma excelente forma de medir a temperatura de alguém sem lhe tocar, por isso, isto é muito útil para fins de controlo de infecções. São semelhantes em precisão aos termómetros baseados em contacto, sem o risco de limpeza e infecção envolvido.
O principal aspecto que precisa de conhecer sobre estes termómetros é o seu modelo. Existem muitos tipos diferentes de termómetros sem contacto, e cada um tem formas ligeiramente diferentes de medir a temperatura. Por exemplo, alguns requerem que se tome a temperatura ao lado da cabeça, e outros requerem que se tome a temperatura à frente da cabeça - veja as fotos aqui, por exemplo. Diferentes modelos também diferem nas suas técnicas de calibragem, ou na forma como se prepara o termómetro para medir a temperatura.

## Slide 8: “Paradas de controlo” de Temperatura
Quando não está seguro da doença em questão, normalmente uma temperatura de aproximadamente 37,5ºC ou 38ºC ou superior é uma indicação de que a pessoa está doente
Uma pessoa ainda pode ser infecciosa com uma temperatura mais baixa - é por isso que é tão importante de se recolher outras informações
As “paradas de controlo" de temperatura são mais úteis durante eventos de controlo de massa como a despistagem do Ébola durante o surto da África Ocidental de 2014-2015
Se a temperatura for inferior a 35ºC, retomar a temperatura
Orientação de parada de controlo de temperatura durante o controlo do surto de Ébola; actualizar utilizando exemplo específicos de cada país
Notes: Também quisemos dar uma nota rápida sobre as “paradas de controlo” de temperatura. Isto é mais útil durante eventos de controlo em massa como o surto de Ébola do que em tempos de rotina, mas, se uma pessoa tiver uma temperatura superior a 37,5°C ou 38°C, pode estar doente e ser infecciosa. Mesmo que tenham uma temperatura abaixo desse nível, podem ainda assim estar doentes e infecciosos, e isto é novamente motivo para recolher informação adicional como o historial de viagens, historial médico, e historial de exposição.
No entanto, se alguém tiver uma temperatura medida abaixo dos 35°C, medi-la novamente. A maioria de nós, nesta sala, estaria morta se as nossas temperaturas fossem medidas abaixo dos 35 graus! Isto também pode ser um sinal de que os seus termómetros precisam de ser recalibrados ou precisam de pilhas novas.

## Slide 9: Considerações sobre Câmaras Térmicas / Scanner Térmico
Mais comum em aeroportos do que outros PDE
Vantagens
  Pode medir temperatura a partir de uma distância maior do que um termómetro sem contacto
  Pode "filtrar" pessoas mais rapidamente vs. termómetros sem contacto
Desvantagens
  Caro
  Menos preciso do que um termómetro sem contacto - verificar com um termómetro sem contacto
  Tempo considerável para a instalação e calibração
  Necessita de mais formação do pessoal
Notes: Antes de começarmos a praticar a medição da temperatura, é importante discutir rapidamente as câmaras térmicas, ou como por vezes se ouve chamá-las, os scanners térmicos.
Estes são muito mais comuns em aeroportos do que noutros PDE, mas estão a tornar-se rapidamente bastante comuns. Vamos discutir o que eles podem e o que não podem fazer.
A vantagem destes dispositivos é que podem medir a temperatura a partir de uma distância maior do que um termómetro sem contacto. Têm também a capacidade de examinar as pessoas muito mais rapidamente do que um termómetro sem contacto.
Mas é preciso conhecer as suas desvantagens. Antes de mais, não são tão precisas como um termómetro sem contacto. Não foram avaliados para serem um instrumento de diagnóstico primário de qualquer doença, e embora se possa obter uma ideia da febre a partir deles, não confie apenas neles. Assim, se alguém disparar a câmara térmica ou o scanner com uma febre acima de um limiar pré-estabelecido, muito provavelmente 37,5°C ou 38°C, verifique essa temperatura com um termómetro sem contacto, o que é mais preciso.
Para além desta desvantagem, as câmaras térmicas também devem ser altamente calibradas e mantidas regularmente.

## Slide 10: Demonstração de Termómetro Sem Contacto
Por dois facilitadores
Para ler em voz alta as directrizes de calibração do termómetro e de tomada de temperatura
Exemplo de fotografia; actualizar com fotografia específica do país
Notes: Vamos agora voltar a familiarizar-nos com a tomada de uma temperatura adequada. Peça a 2 facilitadores adicionais para se dirigirem à frente da sala para ajudar. Pedir também ao videógrafo que volte à frente da sala para fazer pequenos vídeos.
Vamos demonstrar o processo de tomada de uma temperatura. Primeiro, o nosso facilitador/demonstrador está a olhar para o termómetro para garantir que tem baterias e está pronto a ser utilizado. Pausa para permitir ao demonstrador ver o termómetro e rever as baterias. Agora, precisamos de nos certificar de que este termómetro está calibrado de acordo com as instruções.
Permitir que o demonstrador leia em voz alta as instruções de calibração para este termómetro em particular, e fazer com que actuem os passos durante a leitura.
Agora que o termómetro está calibrado, está pronto a ser utilizado. Lembre-se de olhar para trás para as instruções específicas deste termómetro para ver se está a medir a temperatura na parte frontal da cabeça ou na parte lateral da cabeça. Peça ao demonstrador para ler em voz alta as instruções sobre onde medir a temperatura.
Agora, precisamos de saber até que ponto nos devemos distanciar para tomar uma temperatura. Peça ao demonstrador para ler em voz alta as instruções sobre até que ponto voltar para trás para tomar a temperatura.
O demonstrador confere a temperatura e lê em voz alta para a classe a resposta. Se estiver abaixo dos 35°C, anunciam que o termómetro deve ser calibrado de forma incorrecta ou que algo deve ter acontecido e voltam a medir a temperatura. Se estiver entre 35-37,5°C, está bem. Se for acima de 37,5°C, querem fazer perguntas adicionais à pessoa, uma vez que pode estar doente.

## Slide 11: Vantagens e Desvantagens dos Termómetros de menos Contacto
Vantagens | Desvantagens
As medições podem ser feitas à distância, onde os artigos não devem ser tocados ou contaminados. São excelentes para medições de superfície Também podem ser tomadas medidas de elementos em movimento Os termómetros de infravermelhos funcionam bem para uma variedade de aplicações Memória e funcionalidade de medição avançada estão disponíveis São compactos, leves e fáceis de usar | Os termómetros de infravermelhos não podem fazer medições de gás ou líquidos O ambiente precisa de estar limpo, sem pó, humidade elevada, ou semelhante Dependendo do modelo, a precisão pode ser marginal Os medidores especiais podem ser muito caros
Notes: Estas são as vantagens e desvantagens do termómetro sem contacto geralmente referido como termómetro infravermelho: Peça a um dos participantes para ler as vantagens e a outro para ler as desvantagens.

## Slide 12: Como medir a temperatura com um termómetro de testa sem contacto
Activar o dispositivo com o botão de ligar. Saberá que está ligado se se acender e uma sequência de arranque carregar.
Quando o termómetro estiver pronto, posicione-o a não mais de 2 polegadas de distância do centro da testa. Também pode tocar na testa com alguns modelos. De qualquer forma, obterá a leitura mais precisa possível se a testa estiver limpa e livre de pêlos.
Muitos termómetros têm uma luz de orientação que tira o trabalho de adivinhação do posicionamento.
Assegure-se de manter o termómetro estável. O termómetro e a testa devem estar livres de movimento a fim de obter uma leitura precisa.
Pressionar o botão de temperatura.
O seu dispositivo emitirá um sinal sonoro ou intermitente para que saiba que a temperatura está pronta para ser lida. Isto demorará cerca de 2 segundos apenas.
Notes: Os termómetros de testa sem toque têm normalmente uma tampa removível que o mantém limpo durante o armazenamento. Certifique-se de que retira a tampa antes de a utilizar.

## Slide 13: Actividade de grupos: Verificar temperaturas
Voltem aos vossos grupos
Cada grupo terá um facilitador designado por ele
O facilitador demonstrará novamente a forma precisa de calibrar e medir a temperatura; cada membro do grupo tem uma oportunidade de praticar
Os membros do grupo serão então avaliados em métodos precisos de tomada de temperatura
Notes: Agora para a nossa actividade! Voltaremos a entrar nos nossos grupos e cada grupo terá um facilitador designado por ele.
Dentro do grupo, o vosso facilitador demonstrará novamente o processo de tomar uma temperatura. Poderá então ter a oportunidade de praticar, sem ser classificado, a tomada de temperaturas. Após a prática, cada membro do grupo será então avaliado:
-Ligar com precisão o termómetro e esperar até que este esteja devidamente calibrado para medir a temperatura. Isto inclui a verificação das baterias.
-Tomar a temperatura no local exacto na cabeça
-Pousar de volta no local apropriado e não ao lado da pessoa (por exemplo, estendendo o braço) para efeitos de controlo de infecções
-Ler a temperatura e depois interpretar com precisão a temperatura (por exemplo, se a temperatura for inferior a 35°C, se 35-37,5°C, está bem, se mais de 37,5°C se referirem ou pedirem medidas adicionais de vigilância sanitária)
Instruir os participantes para se dividirem em grupos e seguirem os facilitadores até certas áreas da sala. O facilitador demonstra então a utilização do termómetro e permite a cada participante de praticar - sem classificação - e oferece recomendações para aperfeiçoamentos e melhorias. Cada participante pode praticar uma vez.
Depois, o facilitador precisa de utilizar a Lista de Controlo da Avaliação para avaliar cada um dos participantes.